Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Poz. | Ilość | Opis wymagań minimalnych – zestaw nagłośnienia kinowego do sali widowisko-kinowej Ośrodka Współpracy Europejskiej ODRA | Parametry- Oferta wykonawcy Wykonawca w tym polu wpisuje typ/marka/model oferowanego sprzętu | Cena jednostkowa netto | Cena łączna netto 6= 2x5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | Cyfrowy procesor dźwięku kinowego Wejścia cyfrowe nie mniej niż 4 w AES/EBU konektor D sub wejście cyfrowe Toslink multi wejście analogowe 8 kanałowe D sub wejście USB dla PC wyjścia analogowe 8 kanałowe D sub wejście wyjście RJ-45 dla PC wyjście audio aux RCA przetwarzanie audio 44.1, 48 ,96 kHz 16, 20, 24 – bit opóźnienie dla wejść audio => 250ms opóźnienie w trybie surround =>150ms dynamika przetwarzania =>105 dB zniekształcenia toru = < 0.006% zasilanie 100-240 V 50-60 Hz waga =< 5kg |  |  |  |
| 2 | 3 | Głośniki zaekranowe (dla kanałów lewy/centralny/prawy) wraz z wózkami jezdnymi Zestaw trójdrożny zasilany w systemie biamp pasmo przenoszenia nie mniej niż (+-3dB) 40Hz -19kHz skuteczność (1W ,1m)> = LF 102 dB SPL MF 106 dB SPL HF 114 dB SPL sekcja niskotonowa oparta na głośnikach 15” kąt propagacji w poziomie(-6 dB)>= 90 waga zestawu =<80kg |  |  |  |
| 3 | 2 | Głośniki subwoofer (za ekranowe) kolumna oparta na głośniku 18” pasmo przenoszenia (-3dB) =< 35Hz bez Eq =< 23Hz z limiterem i Eq skuteczność moc ciągła SPL 1m => 125dB waga pomiędzy 60-90kg |  |  |  |
| 4 | 16 | Głośniki efektowe (wraz ze ściennymi uchwytami instalacyjnymi) Głośnik LF => 8” pasmo przenoszeni nie mniej niż(+ -3dB) 67Hz – 18kHz skuteczność (1W ,1m) => 91 dB kąt propagacji (-6 dB) w poziomie = >100 w pionie = > 90 waga =< 6kg |  |  |  |
| 5 | 1 | Szafa rack 19” o wysokości 42U z wyposażeniem instalacyjnym, szklane drzwi |  |  |  |
| 6 | 3 | Wzmacniacze mocy dla zestawów za ekranowych Zasilacz impulsowy wbudowane dsp (zwrotnice, filtry, Eq, limiter linia opóźniająca) waga <= 10kg certyfikat THX możliwość sterowania z zewnątrz przez dedykowane oprogramowanie PC moc (1kHz) 4 Ohm stereo => 800W 4 Ohm bridge => 2000W stosunek sygnał szum => 100 dBA przesłuch międzykanałowy >70dBA (20 – 1000Hz) |  |  |  |
| 7 | 1 | Kinowy wzmacniacz mocy dla zestawu sub Zasilacz impulsowy wbudowane dsp (zwrotnice, filtry, Eq, limiter linia opóźniająca) waga <= 10kg certyfikat THX możliwość sterowania z zewnątrz przez dedykowane oprogramowanie PC moc (1kHz) 4 Ohm stereo => 1200W 4 Ohm bridge => 3000W stosunek sygnał szum => 100 dBA przesłuch międzykanałowy >70dBA (20 – 1000Hz) |  |  |  |
| 8 | 1 | Kinowy wzmacniacz dla kanałów Lewy Surround i Prawy Surround Zasilacz impulsowy wbudowane dsp (zwrotnice, filtry, Eq, limiter linia opóźniająca) waga <= 10kg certyfikat THX możliwość sterowania z zewnątrz przez dedykowane oprogramowanie PC moc (1kHz) 4 Ohm stereo => 1200W 4 Ohm bridge => 3000W stosunek sygnał szum => 100 dBA przesłuch międzykanałowy >70dBA (20 – 1000Hz) |  |  |  |
| 9 | 1 | Kinowy wzmacniacz mocy dla kanałów Lewy Tylny Surround i Prawy Tylny Surround Zasilacz impulsowy wbudowane dsp (zwrotnice, filtry, Eq, limiter linia opóźniająca) waga <= 10kg certyfikat THX możliwość sterowania z zewnątrz przez dedykowane oprogramowanie PC moc (1kHz) 4 Ohm stereo => 800W 4 Ohm bridge => 2000W stosunek sygnał szum => 100 dBA przesłuch międzykanałowy >70dBA (20 – 1000Hz) |  |  |  |
| 10 | 1 | Dostawa i montaż wraz z okablowaniem | xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
|  |  |  |  |  | Suma netto |

Uwaga.

Wykonawca w kolumnie „ Parametry – Oferta Wykonawcy”  wpisuje typ/marka/model i parametry oferowanego sprzętu.  Brak powyższych wpisów skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej ze SIWZ.

Cena oferty brutto wynosi …............... zgodnie z poniższym wyliczeniem

Suma netto z powyższej tabeli ………………….zł  + VAT……..%, tj. …..................... zł. = cena oferty brutto.

Tak obliczone ceny, kwotę podatku VAT i cenę brutto wpisać do druku „ OFERTA”  ”

………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej

………………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej